## Slide 1: IL REVAMPING DEL POLO PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI DI VIA GONARS: DAI CRITERI DI SCELTA AL PROGETTO. UN PERCORSO APERTO E SCENARI POSSIBILI
Massimo Fuccaro
La gestione dei rifiuti.
Tra pianificazione e scelte gestionali
Mercoledì 28 ottobre 2009

## Slide 2: IL GRUPPO DI LAVORO
Net Spa - ing. M. Fuccaro
- ing. S. Tararan
- p.i. A. Cecutti
- ing. A. Iacuzzo
- dott. A. Marzocco
UNIVERSITA’ degli STUDI di UDINE - CIFRA – Centro Interdipartimentale per la Formazione e Ricerca Ambientale
- prof. ing. G. Nardin
- ing. P. Simeoni, Ph.D.
- dott. F. Codato – componente del Comitato Tecnico del CIC (Consorzio Italiano Compostatori)

## Slide 3
ORIENTAMENTI NORMATIVI
“Gerarchia” delle priorità ambientali
- Massimizzazione della Raccolta Differenziata.
- Massimizzazione del Recupero di materia.
- Massimizzazione del Recupero energetico.
- Minimizzazione del ricorso alla discarica.

## Slide 4
LE ATTUALI CRITICITA’
Evoluzione delle raccolte: incremento della raccolta differenziata (focus separazione organico).
Trend di riduzione dei rifiuti indifferenziati conferiti all’impianto di Udine.
Necessità di migliorare la qualità dei prodotti dell’impianto di Udine (compost, CDR).
Carenza di impianti per il trattamento del verde e dell’umido.

## Slide 5
L’APPROCCIO METODOLOGICO
Overview dello scenario nazionale
Coinvolgimento degli operatori privati del mercato e visita ad impianti esistenti
Sintesi delle principali informazioni relative agli impianti di digestione anaerobica
Analisi dello scenario futuro e sviluppo progettuale

## Slide 6
Overview dello scenario nazionale
Analisi tra diversi sistemi di trattamento di rifiuto urbano: valutazione comparativa tra le diverse tecnologie in termini di costi (life cycle cost) e di flussi (material flow analysis).
  Raccolta dati ed elaborazione mediante analisi di regressione
    Impianti di compostaggio
    Impianti di trattamento meccanico-biologico
    Impianti di digestione anaerobica
    Impianti di trattamento termico
  Modellizzazione del sistema gestione rifiuti nella Provincia di Udine e individuazione di scenari alternativi

## Slide 7
Overview dello scenario nazionale
Sintesi delle elaborazioni:
L’implementazione della raccolta differenziata dell’organico al fine di raggiungere gli obiettivi auspicati dalla normativa appare favorevole solo se connessa con la realizzazione di un impianto di digestione anaerobica e compostaggio.

## Slide 8
L’APPROCCIO METODOLOGICO
Overview dello scenario nazionale
Coinvolgimento degli operatori privati del mercato e visita ad impianti esistenti
Sintesi delle principali informazioni relative agli impianti di digestione anaerobica
Analisi dello scenario futuro e sviluppo progettuale

## Slide 9: Il coinvolgimento degli operatori privati del mercato
La nostra idea sottoposta al vaglio del mercato
  Richiesta di proposta tecnica e commerciale di impianto di digestione anaerobica con annesso compostaggio e impianto di trattamento secco non riciclabile.
Proposte soluzioni di digestione anaerobica dry e semidry per il trattamento FORSU.
Bioessiccazione più ulteriori trattamenti per il secco residuo.

## Slide 10
L’APPROCCIO METODOLOGICO
Overview dello scenario nazionale
Coinvolgimento degli operatori privati del mercato e visita ad impianti esistenti
Sintesi delle principali informazioni relative agli impianti di digestione anaerobica
Analisi dello scenario futuro e sviluppo progettuale

## Slide 11: Sintesi delle principali informazioni relative agli impianti di digestione anaerobica
Sono state analizzate le principali caratteristiche, vantaggi e svantaggi delle tecnologie di digestione anaerobica dry (%TS 20-40), semidry (%TS 10-20), wet (%TS <10).
Wet: pre-trattamenti troppo complessi, elevate quantità di liquido a smaltimento, elevati costi di investimento, problemi di intasamento dei reattori.
Semidry: rispetto al sistema wet pre-trattamenti meno complessi.
La soluzione che fornisce prestazioni economiche migliori, anche in relazione alle quantità in ingresso, è quella che prevede il sistema di digestione dry con annesso impianto di compostaggio.

## Slide 12
L’APPROCCIO METODOLOGICO
Overview dello scenario nazionale
Coinvolgimento degli operatori privati del mercato e visita ad impianti esistenti
Sintesi delle principali informazioni relative agli impianti di digestione anaerobica
Analisi dello scenario futuro e sviluppo progettuale

## Slide 13
ANALISI DELLO SCENARIO FUTURO E SVILUPPO PROGETTUALE

## Slide 14: Analisi dello scenario futuro e sviluppo progettuale Trattamento FORSU + VERDE
Nuova sezione impiantistica per il trattamento di FORSU e VERDE mediante D.A. seguita da compostaggio aerobico del digestato
  Potenzialità: 20.000 t/anno di FORSU + 10.000 t/anno di verde
  Scelta della soluzione “dry” in seguito a valutazione comparata con la soluzione “semidry”
  Post compostaggio aerobico del digestato
  Sistema di biofiltrazione per il trattamento delle arie

## Slide 15
Il materiale digestato subirà un processo di compostaggio in biotunnel e successiva maturazione finale in aia.
Il prodotto finale sarà un compost di qualità da impiegare in agricoltura.
Un sistema di biofiltrazione assicurerà la depurazione di tutte le arie e i vapori aspirati dai biotunnel e dalle aree dell'impianto (tutte chiuse e in leggera depressione) al fine di abbattere con elevata efficienza le componenti odorigene presenti prima di scaricarle nell’atmosfera.
TRATTAMENTO FORSU E VERDE COMPOSTAGGIO AEROBICO DEL DIGESTATO

## Slide 16
Trattamento rsu “secco residuo” nell'impianto esistente rifunzionalizzato
  Pre-triturazione
  Bioessiccazione in biotunnel
  Trattamenti per ulteriore recupero materia/energia
    Selezione metalli
    Vagliatura
    Separazione carta/plastica (detettori automatici, pressa)
    Raffinazione CDR (triturazione)
Analisi dello scenario futuro e sviluppo progettuale Trattamento “RSU SECCO RESIDUO”

## Slide 17: TRATTAMENTO SECCO RESIDUO
Migliorare il sistema attuale di trattamento rifiuti indifferenziati attraverso la rifunzionalizzazione impiantistica (attrezzature attuali a fine vita) al fine di:
  Ottenere il massimo recupero possibile delle frazioni secche ancora presenti nell'indifferenziato (carta, plastica, metalli)
  Migliorare la qualità del CDR prodotto per un successivo recupero energetico ottimale dello stesso
  Ridurre al minimo il contenuto di rifiuto biodegradabile da smaltire in discarica

## Slide 18: OBIETTIVI DEL REVAMPING DEL POLO DI VIA GONARS
Recupero di ENERGIA da BIOGAS (la frazione biodegradabile dei RSU è a tutti gli effetti considerata fonte rinnovabile)
Recupero di MATERIA attraverso la produzione di COMPOST di qualità da reimpiegare in agricoltura
Recupero “passivo” attraverso le perdite di processo per evaporazione
Produzione di CDR da avviare a recupero ENERGETICO
Ulteriore recupero di frazioni quali metalli, carta e plastica da avviare a produzione di materia prima secondaria.
Il tutto finalizzato a rendere minimo il ricorso allo smaltimento in discarica.

## Slide 19: OBIETTIVI DEL REVAMPING DEL POLO DI VIA GONARS
Recupero di ENERGIA da BIOGAS (la frazione biodegradabile dei RSU è a tutti gli effetti considerata fonte rinnovabile)
Recupero di MATERIA attraverso la produzione di COMPOST di qualità da reimpiegare in agricoltura
Recupero “passivo” attraverso le perdite di processo per evaporazione
Produzione di CDR da avviare a recupero ENERGETICO
Ulteriore recupero di frazioni quali metalli, carta e plastica da avviare a produzione di materia prima secondaria.
Il tutto finalizzato a rendere minimo il ricorso allo smaltimento in discarica.

## Slide 20
Grazie per l'attenzione