## Slide 1
28 ottobre 2009 – Sala Ajace – Palazzo Comunale
ing. Patrizia Simeoni

## Slide 2
Ing. Patrizia Simeoni , PhD – DiEM Dipartimento di Energetica e Macchine – Università di Udine
La gerarchia del WM
Eco -produzione
Prevenzione
Recupero di materia
Recupero di energia
Smaltimento
Riuso, Recupero, Riciclo
Alternative di recupero
Discarica sostenibile
Notes: La modifica del concetto di rifiuti da “come qualcosa di cui disfarsi” a “risorsa” introdotta dalle strategie comunitarie per lo sviluppo sostenibile, ha completamente cambiato la struttura gestione da un sistema basato sul mero conferimento in discarica si è passati ad un tipo di gestione integrata che prevede prioritariamente il recupero del materiale, il recupero energetico per quelle frazioni che non possano essere proficuamente avviate alle operazioni di riutilizzo e riciclaggio e infine, lo smaltimento in discarica che rappresenta l’opzione residuale ovvero riservata a quella quota di rifiuti che non possono essere oggetto di alcuna sorta di recupero.

## Slide 3
SCOPO | Selettivo | Informativo | Comparativo
TIPO DI PRODOTTO | Prodotti e servizi di consumo | Prodotti e servizi di consumo | Prodotti e servizi lungo la filiera
DESTINATARIO | B2C | B2C | B2B e B2C
STRUMENTO COMUNICATIVO | Etichettatura | Etichettatura | Etichettatura e dichiarazione
ETICHETTE ECOLOGICHE | TIPO I | TIPO II | TIPO III
TIPO DI REQUISITI | Ambientale, qualità, sicurezza | Ambientale | Ambientale
VERIFICA INDIPENDENTE | Sì (comitato ecolabel) | No | Sì (ente certificatore accreditato)
NORMA DI RIFERIMENTO | ISO 14024 | ISO 14021 | ISO 14025
Etichetta ambientale
Autodichiara-zione ambientale
Dichiarazione am-bientale di prodotto
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
In questo contesto la Comunità Europea, come mezzo primario per veicolare un’informazione dal produttore al consumatore per incentivare scelte di mercato a favore di prodotti ecologicamente sostenibili e per diminuire l’impatto dei processi produttivi, ha introdotto e sviluppato degli strumenti obbligatori e volontari. Tra questi negli ultimi anni è cresciuta l’attenzione verso le etichette e le dichiarazioni di prodotto (Environmental Labelling), che si possono distinguere in tre tipi:
Etichette di Tipo I: destinate a B2C sono basate su dei criteri di eccellenza sviluppati da un ente terzo, che può essere sia pubblico che privato, che fissano dei valori soglia di tipo ambientale, di qualità e sicurezza che devono essere rispettati rispettare per ottenere il rilascio del marchio. Lo strumento comunicativo di tale processo di garanzia è un’etichetta tra le quali ricordiamo l’Ecolabel Europeo, il Cigno Bianco scandinavo e l’Angelo Blu tedesco.
Etichette di Tipo II: destinate al B2B sono etichette ecologiche che riportano auto-dichiarazioni del fabbricante. Tra i numerosi esempi, il più noto, è l’autodichiarazione della percentuale di materiale riciclato usato (il “Ciclo di Mobius”).La norma prevede comunque una serie di vincoli da rispettare sulle modalità di diffusione e i requisiti sui contenuti dell’informazione. L’unico tipo di erichetta destinata al B2B è quella di Tipo III: che è una etichetta di tipo ecologica che riporta dichiarazioni basate su una quantificazione dei potenziali impatti ambientali associati al ciclo di vita del prodotto realizzato in conformità con le Specifiche di Prodotto (PCS). Il Sistema EPD gestito a livello internazionale dallo Swedish Environmental Management Council (SEMC) è probabilmente l’applicazione più conosciuta di questa categoria di marchi.

## Slide 4
Ing. Patrizia Simeoni , PhD – DiEM Dipartimento di Energetica e Macchine – Università di Udine
La gerarchia del WM
RIPRISTINO
AMBIENTALE
IMPIANTO INDUSTRIALE DI RECUPERO
MATERIALE
AGRICOL-
TURA
IMPIANTI TRAT-
TAMENTO LIQUIDI
PERCOLATO
F.O.S.
C.D.R.
CARTA
PLASTICA
VETRO
ALLUMINIO
FERROSI
LEGNO
COMPOST
SCARTI
SCARTI
RESIDUI
SOLIDI
Raccolta
Trasporto
Trattamento
Smaltimento

## Slide 5
Ing. Patrizia Simeoni , PhD – DiEM Dipartimento di Energetica e Macchine – Università di Udine
Modelli di analisi
Concetto base: alternativa a è preferibile a b ↔ V(a) > V(b)
MAUT: associazione a ciascun criterio di una funzione d’ utilità mediante matrici di correlazione
MAVT : funzione additiva del valore
Modelli di misurazione del valore
AHP e ANP: basati su confronti a coppie. ANP  generalizzazione AHP
Modelli Goal Programming
Concetto base è risolvere le diseguaglianze:
Sol. Min =
Metodo degli ideali spostati
Minimizzare:
STEM
Lo scopo è minimizzare:
TOPSIS
Classifica in funz. distanza relativa tra soluz. ideale e anti-ideale
Modelli di outranking
ELECTRE:
PROMETHEE:
approccio aderente alle probabilità delle preferenze
indice di preferenza


## Slide 6: Modello di analisi
Ing. Patrizia Simeoni , PhD – DiEM Dipartimento di Energetica e Macchine – Università di Udine
Creare uno strumento di tipo bottom-up che consenta:
  a livello pianificatorio di confrontare gli impatti di diverse strategie, proponendosi quindi come strumento di supporto alle decisioni
  a livello di singolo impianto di individuare le tecnologie che si possono adottare su un territorio caratterizzato
  in fase di gestione di ottimizzare, in termini economici ed ambientali (mediante LCA) la logistica connessa alla gestione dei rifiuti e sia utile per un monitoraggio continuo del sistema

## Slide 7: Metodo di analisi
Ing. Patrizia Simeoni , PhD – DiEM Dipartimento di Energetica e Macchine – Università di Udine
Processi preliminari ed esame dei parametri
Raccolta dati e loro prima elaborazione
Identificazione delle performances dei flussi e possibili determinanti
Identificazione delle performances economiche e possibili determinanti
Analisi Gerarchica
Analisi statistica e di scenario
Descrizione e previsione degli scenari possibili
Descrizione e previsione degli scenari possibili
Simulatore P.I.G.R.U.
Simulazione flussi di materiali in sistemi che utilizzano combinazioni di diverse tecnologie
Simulazione andamento costi in sistemi che utilizzano combinazioni di diverse tecnologie
Simulatore SimLCA
Simulazione dei flussi di emissione generati in sistemi che utilizzano combinazioni di diverse tecnologie
Analisi MCA
Definizione soluzione finale di compromesso
Definizione soluzione finale di compromesso
COSTI
MFA
STEP2: Modellizzazione del sistema di gestione rifiuti della Provincia di Udine ed individuazione degli scenari
STEP3: Analisi economica, ambientale e gerarchica
STEP1: Raccolta dati degli impianti esistenti e funzionanti ed elaborazione statistica
Notes: Il processo metodologico adoperato viene schematizzato da un diagramma di flusso che mette in evidenza, in una successione temporale, le diverse fasi operative intraprese.

## Slide 8: Fase 1: analisi dell’impiantistica esistente ed elaborazione
Ing. Patrizia Simeoni , PhD – DiEM Dipartimento di Energetica e Macchine – Università di Udine
I dati sensibili delle differenti prestazioni impiantistiche sono stati trovati considerando:
l’analisi della letteratura sulla gestione dei rifiuti , statistiche e rapporti nazionali
  Piano rifiuti Urbani, Provincia di Livorno, Marzo 2006
  Piano Industriale della Comunità di ambito Toscana Centro Nord - ATO n. 5, 10 luglio 2007.
  Piano Industriale di Ambito nell’area Metropolitana Fiorentina n. 6, luglio 2007.
  Piano Industriale per la Gestione dei Rifiuti Urbani nell' ATO 2 (2004-2008) di Lucca
  Relazione annuale sullo stato dei servizi idrici, di gestione dei rifiuti urbani e sull’attività svolta Anno 2007, Regione Emilia Romagna, gennaio 2008
  Rapporto rifiuti 2006, ANPA - ONR, anno2007
  Rapporto rifiuti 2007, ANPA - ONR, anno2008
  Rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata, dati completi 2006, Quaderno dell’Osservatorio della Provincia di Brescia, anno 2007
spazi web di enti gestori impianti
Visite presso impianti operativi

## Slide 9: Fase 1: analisi dell’impiantistica esistente ed elaborazione
Ing. Patrizia Simeoni , PhD – DiEM Dipartimento di Energetica e Macchine – Università di Udine
Flussi di massa in/out
R.Ind./Forsu
Anaerobico
T.Termico
Compost
T.M.
(48)
(37)
(3)
(25)
A griglia raffreddato ad acqua
A griglia raffreddato ad aria
Tamburo rotante
A secco
Cumuli statici areati
Biocelle
Biotunnel
Cumuli rivoltati areati
A semi-secco
A umido
Discariche
(94)
Rifiuto

## Slide 10: Fase 1: analisi dell’impiantistica esistente ed elaborazione
Ing. Patrizia Simeoni , PhD – DiEM Dipartimento di Energetica e Macchine – Università di Udine
R.Ind./Forsu
Anaerobico
T.Termico
Compost
T.M.
(48)
(37)
(3)
(25)
A griglia raffreddato ad acqua
A griglia raffreddato ad aria
Tamburo rotante
A secco
Cumuli statici areati
Biocelle
Biotunnel
Cumuli rivoltati areati
A semi-secco
A umido
Discariche
(94)
Costi e Ricavi
Rifiuto

## Slide 11: Fase 1: analisi dell’impiantistica esistente ed elaborazione
Ing. Patrizia Simeoni , PhD – DiEM Dipartimento di Energetica e Macchine – Università di Udine
Analisi di regressione semplice lineare e non lineare

## Slide 12
Ing. Patrizia Simeoni , PhD – DiEM Dipartimento di Energetica e Macchine – Università di Udine
La potenzialità minima dell’impianto di trattamento della frazione secca affinché sia economicamente conveniente si attesta intorno alle 60.000 t/anno
La potenzialità minima dell’impianto di digestione anaerobica affinché sia economicamente conveniente si attesta intorno alle 20.000 – 30.000 t/anno
La potenzialità minima di un impianto di trattamento termico non è facilmente desumibile a causa della forbice dei prezzi praticati all’ingresso (80200 €/t). Nell’ipotesi di un costo di ingresso medio la potenzialità è dell’ordine delle 120.000 t/anno
Necessità di aggregare disponibilità-fabbisogni del bacino provinciale
Fase 1: analisi dell’impiantistica esistente ed elaborazione - sintesi

## Slide 13
Ing. Patrizia Simeoni , PhD – DiEM Dipartimento di Energetica e Macchine – Università di Udine
Fase 2: individuazione degli scenari e analisi contesto provinciale
Rifiuto
Anaerobico
T.Termico
Compost
T.M.
Creazione degli scenari:
  analisi fattoriale del tipo 2k, in cui ciascuna delle k azioni (k = 4 in questo caso) viene osservato a due livelli, un livello “basso” e un livello “alto”
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 14
Ing. Patrizia Simeoni , PhD – DiEM Dipartimento di Energetica e Macchine – Università di Udine
Fase 2: individuazione degli scenari e analisi contesto provinciale
Creazione degli scenari:
  Simulazione dell’evoluzione nel tempo : incremento della RD fino al 50% e 60% soglie limite definita dalle norme entro il 2009 e il 2011
raggiungimento delle percentuali di RD previsti da norma con l’introduzione della raccolta separata dell’umido
    L’andamento del “costo marginale del recupero” (costo addizionale che deve essere sostenuto per ogni miglioramento del target di recupero) è esponenziale
    Riduzione della frazione organica avviata in discarica (Programma Regionale biodegradabili)
Notes: Il Programma Regionale per la riduzione dei rifiuti biodegrdabili da collocare in discarica ha come obiettivo quello di ottemperare agli obblighi previsti dal D. Lgs. del 13 gennaio 2003, n.36 ossia di ridurre il quantitativo di rifiuto organico in discarica a 173 kg/ab all’anno entro il 2008, a 115 kg/ab all’anno entro il 2011 e a 81 kg/ab all’anno entro il 2018. Nel programma sono riportati i dati relativi ai rifiuti urbani biodegradabili conferiti in discarici dall’anno 1998 al 2003. Da tali serie temporali di dati, mediante estrapolazione statistica , è stato possibile delineare una curva di tendenza, riportata nella figura sottostante, che vede una progressiva e costante riduzione. Per poter giungere però agli obiettivi di legge è necessario recuperare una quota parte di materiale biodegradabile che varia, negli anni tra il 44% e il 62%. Per tale motivo, nelle simulazioni effettuate, sono stati ipotizzati due livelli di raccolta differenziata dell’umido, rispettivamente pari al 50% e al 60%.

## Slide 15
Ing. Patrizia Simeoni , PhD – DiEM Dipartimento di Energetica e Macchine – Università di Udine
Fase 3: simulazione flussi e costi (modello P.I.G.R.U.)
Hp assunta per la logica dei flussi: gerarchia prevista dalle normative

## Slide 16
Ing. Patrizia Simeoni , PhD – DiEM Dipartimento di Energetica e Macchine – Università di Udine
Fase 3: simulazione flussi e costi (modello P.I.G.R.U.)

## Slide 17
Ing. Patrizia Simeoni , PhD – DiEM Dipartimento di Energetica e Macchine – Università di Udine
Fase 3: simulazione ambientale (modello simLCA)
Implementa la metodologia Corinair:
  consente di sommare tipologie di emissioni (diffuse, puntuali e lineari) che altrimenti non sarebbero confrontabili tra loro
Ei = A • FEi
Indicatore dell’attività (es. quantità prodotta, consumo di combustibile, numero di capi)
Fattore di emissione dell’inquinante i (es. g/ton prodotta, kg/kg di solvente, g/abitante)
  Calcolo delle emissioni dei trasporti stradali comprendente l’inventario
  Calcolo delle emissioni associate ai trattamenti (“dirette” + “indirette”)
  Sezione dedicata all’eventuale recupero energetico dei rifiuti

## Slide 18
Ing. Patrizia Simeoni , PhD – DiEM Dipartimento di Energetica e Macchine – Università di Udine
Fase 3: funzioni obiettivo
Processi preliminari ed esame dei parametri
Raccolta dati e loro prima elaborazione
Identificazione delle performances dei flussi e possibili determinanti
Identificazione delle performances economiche e possibili determinanti
Analisi Gerarchica
Analisi statistica e di scenario
Descrizione e previsione degli scenari possibili
Descrizione e previsione degli scenari possibili
Simulatore P.I.G.R.U.
Simulazione flussi di materiali in sistemi che utilizzano combinazioni di diverse tecnologie
Simulazione andamento costi in sistemi che utilizzano combinazioni di diverse tecnologie
Simulatore SimLCA
Simulazione dei flussi di emissione generati in sistemi che utilizzano combinazioni di diverse tecnologie
Analisi MCA
Definizione soluzione finale di compromesso
Definizione soluzione finale di compromesso
COSTI
MFA
FUNZIONI OBIETTIVO:
Min impatto ambientale
Min costi gestione
Max recupero di materia
Max recupero di energia
Min ricorso alla discarica

## Slide 19
Ing. Patrizia Simeoni , PhD – DiEM Dipartimento di Energetica e Macchine – Università di Udine
Fase 3: Risultati
Minimizzazione emissioni CO2
Minimizzazione emissioni PM10
Minimizzazioni emissioni NOx
Minimizzazione emissioni SOx

## Slide 20
Ing. Patrizia Simeoni , PhD – DiEM Dipartimento di Energetica e Macchine – Università di Udine
Fase 3: Risultati
Minimizzazione costi
Massimizzazione del recupero energia
Minimizzazione fabbisogno di discarica
Massimizzazione recupero di materia (compost, digestato, CDR)

## Slide 21
Ing. Patrizia Simeoni , PhD – DiEM Dipartimento di Energetica e Macchine – Università di Udine
Scegliere tra diverse alternative in base a dei criteri
Fase 4: Decidere
1° FASE
Raccolta dati
2° FASE
Modellazione
3° FASE
Analisi
ANALYST:
aiuta ad organizzare in mo-do organico le informazioni a disposizione
DECISION MAKER
determinazione dei pesi attribuiti ai criteri di scelta
4° FASE
Decidere

## Slide 22
Ing. Patrizia Simeoni , PhD – DiEM Dipartimento di Energetica e Macchine – Università di Udine
Proviamo a decidere?
Scelta parco impiantistico
Economico
Ambientale
Costi manutenzione
LCC
Recupero materia
Recupero di energia
Ricorso alla discarica
Emissioni
Impatto visivo
Disturbo

## Slide 23
Ing. Patrizia Simeoni , PhD – DiEM Dipartimento di Energetica e Macchine – Università di Udine
Lo scenario Provinciale che ha dimostrato di avere prestazioni tecnico-economico-ambientali migliori a medio termine, fermo restando gli impianti di trattamento della RD, è quello che prevede la presenza di un impianto di digestione anaerobica con annesso impianto di compostaggio, un impianto di TMB e uno di TT.
Lo scenario provinciale che ha dimostrato di avere prestazioni tecnico-economico-ambientali migliori a lungo termine, fermo restando gli impianti di trattamento della RD, è quello che prevede la presenza di un impianto di digestione anaerobica con annesso impianto di compostaggio e di un impianto di TT.
Proviamo a decidere?

## Slide 24
Ing. Patrizia Simeoni , PhD – DiEM Dipartimento di Energetica e Macchine – Università di Udine
In ambito ambientale gli strumenti di supporto alle decisioni consentono:
  Razionalità e trasparenza: permettono di presentare pianificazioni/soluzioni come risultati di una procedura chiara e intelleggibile in qualunque sua fase, in cui sono evidenti i riferimenti dei dati e delle informazioni e le responsabilità
  Ripercorribilità: permettono di rivedere la procedura alla luce di qualunque modifica/verifica/aggiornamento si renda necessaria o si voglia effettuare in qualunque momento sotto qualunque punto di vista
  Partecipazione della decisione: permettono la partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel processo decisionale.
In sintesi
Notes: Le decisioni in ambito ambientale possono:
  coinvolgere alternative di tipo strategico-programmatico (a lungo periodo) e quindi la scelta di realizzare o meno un progetto a forte impatto
  coinvolgere alternative di progetto diversamente impattanti sul territorio processo (a medio periodo) e quindi la scelta tra diverse tecnologie o diverse localizzazioni di impianti

## Slide 25
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Patrizia Simeoni
Università degli Studi di Udine
DiEM – Dipartimento di Energetica e Macchine
e-mail: patrizia.simeoni@uniud.it
telefono: 0432 558015
28 ottobre 2009 – Sala Ajace – Palazzo Comunale